Załącznik nr 1A do oferty

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU  RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4x4 DLA OSP MŁOCHÓW

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PODAĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA /PARAMETRY TECHNICZNE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WAMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO LUB WPISAĆ „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe |  |
| 1.1. | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.). |  |
| 1.2. | Pojazd powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 ze zm.). |  |
| 1.3. | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
| 1.4. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Dostarczenie ważnego świadectwa najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |
| 1.5. | Pojazd musi posiadać mocowania sprzętu zgodne z wymaganiami standaryzacji dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. Mocowania te muszą pasować do sprzętu dostarczonego przez zamawiającego do zamontowania w skrytkach. |  |
| 2. | Parametry techniczno-użytkowe |  |
| 2.1. | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Podwozie wzmocnione, dostosowane do stałego obciążenia pojazdu. |  |
| 2.2. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. (z późn. zm.). |  |
| 2.3. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2016 r. |  |
| 2.4. | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin EURO6, o mocy min. 290 KM. |  |
| 2.5. | Samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów. |  |
| 3. | Podwozie z kabiną |  |
| 3.1. | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Zawieszenie kabiny na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących. |  |
| 3.2 | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - klimatyzację fabryczną, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane (Zamawiający dopuszcza lusterka główne oraz szerokokątne podgrzewane elektrycznie) - elektrycznie sterowane szyb drzwi przednich, - szyby przedziału załogi otwierane ręcznie, - szyberdach, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - szafkę kabinową na sprzęt dla załogi tylnego przedziału na całej szerokości kabiny, - radio samochodowe fabryczne z instalacją głośnikową, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - podstawę z przygotowaną instalacją do montażu minimum 2 latarek oraz minum 2 radiotelefonów przenośnych |  |
| 3.2. | - instalację antenową zakończoną anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci PSP oraz radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 125 kanałów - 1szt., - tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych, według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę i umożliwiające przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu), - schowek pod siedzeniami tylnej części kabiny. |  |
| 3.3. | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia. |  |
| 3.4. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. |  |
| 3.5. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |  |
| 3.6. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.7. | Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczonego po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 3.8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W lub 2 x 100 W. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: na dachu kabiny z przodu pojazdu co najmniej dwa ostrzegawcze światła świecące kolorem niebieskim, dodatkowe dwa światła ostrzegawcze świecące kolorem niebieskim z przodu pojazdu zamontowane na wysokości maski pojazdu, co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna ostrzegawcza świecąca kolorem niebieskim zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy; z tyłu zamontowana fala świetlna w technologii LED o kolor świecenia pomarańczowy; |  |
| 3.9. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 3.10. | Napęd samochodu 4x4 z możliwością odłączania napędu osi przedniej, możliwością blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, przekładnia rozdzielcza z przełożeniem szosowym i terenowym. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
| 3.11. | Zawieszenie osi przedniej i tylnej – resory. |  |
| 3.12. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe działanie układu hamulcowego. |  |
| 3.13. | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
| 3.14. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien zapewnić ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 3.15. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
| 3.16. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 3.17 | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 3.18. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. |  |
| 3.19. | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |
| 3.20. | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 3.21. | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód ogumienie pojedyncze, tył – bliźniaki. |  |
| 3.22. | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie lub bez stałego mocowania. |  |
| 3.23. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do ciągnięcia przyczep o masie min. 8 ton, ze znormalizowanymi złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu, umożliwiające odholowanie samochodu. |  |
| 3.24. | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 4.1. | Zabudowa nadwozia wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję ze szkieletem wykonanym ze stali nierdzewnej lub aluminium. Poszycia zewnętrzne wykonane w całości z kompozytów w kolorze RAL 3000. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie. Skrytki po bokach i z tyłu pojazdu w układzie 3 + 3 + 1. Wnętrze poszycia skrytek wyłożone blachą anodowaną, prowadnice do półek wykonane ze stali nierdzewnej, półki wzmocnione poprzez ramę ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza, by prowadnice do półek oraz rama wzmacniająca były wykonane z aluminium. |  |
| 4.2. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. |  |
| 4.3. | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję. Uchwyty z rolkami na typową pożarniczą drabinę wysuwną z podporami oraz uchwyty na sprzęt przeznaczony do przewozu na dachu (np. węże ssawne, wytwornice, itd.). |  |
| 4.4. | Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu min. 800, 1600, 2400 l/min. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić 3600, a w płaszczyźnie pionowej od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 750. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. Zasięg rzutu prądu zwartego min. 60 m. Końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym wskazanym miejscu. |  |
| 4.5. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 4.6. | Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 4.7. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z materiałów odpornych na korozję, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków, zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem się. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 4.8 | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie skrytek i podestów, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty robocze (w tym uchylane służące jako stopnie) muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 150 kg. |  |
| 4.9. | Otwierane lub wysuwane podesty, bądź szuflady i tace poza obrys samochodu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.10. | Szuflady i podesty wysuwane automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |
| 4.11. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Dolne skrytki i podesty także wyposażone w oświetlenie LED. |  |
| 4.12. | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |
| 4.13. | Pojazd wyposażony w: - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi. |  |
| 4.14. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.15. | Półki sprzętowe z możliwością regulacji wysokości w zależności od potrzeb. |  |
| 4.16. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.17. | Zbiorniki na środki gaśnicze (woda oraz środek pianotwórczy) wykonane z materiałów kompozytowych o łącznej pojemności powyżej 5000 l. |  |
| 4.18. | Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 4500 l. wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |
| 4.19. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
| 4.20 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
| 4.21 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3500 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa wyposażona w dodatkowy system ogrzewania z płaszczem wodnym, podłączonym do układu chłodzenia silnika. |  |
| 4.22. | Autopompa umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
| 4.23. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, by parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 4.24. | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. |  |
| 4.25. | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 4.26. | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego klasy DWP24 o podwyższonej wytrzymałości, zamontowanego na dachu pojazdu, - zraszaczy. |  |
| 4.27. | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 4.28. | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 4.29. | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia (dodatkowy wskaźnik w kabinie kierowcy), manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem trwałym (np. grawerowanym) w języku polskim, głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
| 4.30. | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 4.31. | Autopompa wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego. |  |
| 4.32. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.33. | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |
| 4.34. | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 4.35. | Maszt oświetleniowy teleskopowy z możliwością regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie, wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o mocy łącznej min. 30000 lumenów, z podwójnym układem zasilania: z instalacji samochodu oraz do agregatu prądotwórczego (dostarczonego przez Zamawiającego). Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika - pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie ogranicza przestrzeni zabudowy pożarniczej. |  |
| 5. | Wyposażenie: |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – logo i nazwa OSP wg przekazanego wzoru, oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą) oraz informacja o instytucjach przekazujących dotacje na zakup samochodu. |  |
| 5.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 5.3 | Pojazd wyposażony w wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 25 metrów z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 5.4 | Dwa komplety kluczyków do samochodu, klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |
| 6. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 6.1 | Gwarancja: na podwozie samochodu - min. 24 miesiące na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące |  |
| 6.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 6.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |
| 6.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny od zgłoszenia usterki. |  |

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

..........................................................................	............................................, dnia ...............................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy