Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

1. Przedmiot zamówienia: Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. listy przedsięwzięć priorytetowych, nr programu 2017-OA-8).

2. Instalację wewnętrzną kotłowni dostosowuje na własny koszt Beneficjent.

3. Wykonawca instaluje we wskazanym miejscu kocioł wraz z ewentualnym pojemnościowym zasobnikiem CWU. oraz automatyką. Wykonanie spięcia urządzeń wraz z niezbędnym do wykonania tego materiałem jest po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

- pierwszego serwisowego uruchomienia dostarczonych kotłów tj. sprawdzenie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia serwisowe producenta urządzeń grzewczych, świadectwa kwalifikacyjne D – dozoru z Grupy 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa, wg aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej.

- dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej.

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć fabrycznie nowy, nieużywany, kategorii pierwszej.

6. Miejsce dostawy – miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw zgodnie z załączonym do umowy wykazem urządzeń i danych adresowych Beneficjentów. Niniejszy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

7. Do każdego dostarczonego kotła należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną urządzenia, certyfikaty zgodności z normami.

I - Kotły gazowe

Dostarczone kotły w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny spełniać minimalne parametry podane poniżej.

1.    Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u. – moc modulowana 3-20kW - 7 sztuk

•	Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania,

•	Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika,

•	Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa (na potrzeby co),

•	Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych z systemem regulacji pogodowej.

•	Automatyka kotła winna umożliwić bezinwazyjną możliwość rozbudowy sterowania o regulator pokojowy

•	Przystosowany do pracy z zasobnikiem c.w.u. (posiadający wbudowany, lub zewnętrzny zawór trójdrogowy),

•	Dostarczany w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (GZ50)

•	Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo-krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej,

•	Sprawność dla parametrów 40/30 powyżej 107%,

•	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii,

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

2.   Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u. - moc modulowana 4-28kW - 2 sztuki

•	Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania,

•	Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika,

•	Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa (na potrzeby co),

•	Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych z systemem regulacji pogodowej.

•	Automatyka kotła winna umożliwić bezinwazyjną możliwość rozbudowy sterowania o regulator pokojowy

•	Przystosowany do pracy z zasobnikiem c.w.u. (posiadający wbudowany, lub zewnętrzny zawór trójdrogowy),

•	Dostarczany w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (GZ50)

•	Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo-krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej,

•	Sprawność dla parametrów 40/30 powyżej 107%,

•	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii,

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

3.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowy CO, c.w.u - moc modulowana 5-22kW – 8 sztuk

•	Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania,

•	Przepływowe podgrzewanie c.w.u.,

•	Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika,

•	Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa,

•	Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych z systemem regulacji pogodowej.

•	Automatyka kotła winna umożliwić bezinwazyjną możliwość rozbudowy sterowania o regulator pokojowy

•	Dostarczany w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (GZ50),

•	Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo-krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej,

•	Sprawność dla parametrów 40/30 powyżej 107%,

•	Posiadający regulację pogodową,

·	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii,

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

2.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowy CO, c.w.u - moc modulowana 7-30kW - 2 sztuki

•	Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania,

•	Przepływowe podgrzewanie c.w.u.,

•	Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika,

•	Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa,

•	Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych z systemem regulacji pogodowej.

•	Automatyka kotła winna umożliwić bezinwazyjną możliwość rozbudowy sterowania o regulator pokojowy

•	Dostarczany w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (GZ50),

•	Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo-krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej,

•	Sprawność dla parametrów 40/30 powyżej 107%,

•	Posiadający regulację pogodową,

·	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii,

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

II - Kotły na biomasę

Dostarczone kotły w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny spełniać minimalne parametry podane poniżej.

1.	Kocioł na biomasę (pelet) jednofunkcyjny na potrzeby CO - moc 5-16kW - 3 sztuki

•	Kocioł jednofunkcyjny na pellet;

•	Sterowanie elektroniczne z obsługą pomp na potrzeby co, ogrzewania podłogowego, c.w.u. oraz zaworu (lub zaworów – w zależności od potrzeb) mieszającego czterodrożnego;

•	Posiadający regulację pogodową (czujka pogodowa wchodzi w zakres dostawy);

•	Automatyka kotła winna umożliwić rozbudowę sterowania o regulator pokojowy

•	Podajnik automatyczny;

•	Możliwość montażu palnika z dowolnej strony;

•	Automatyczna zapalarka;

•	Kocioł wyposażony w systemy zabezpieczenia: wzrostu ponadnormatywnego temperatury, zabezpieczenia temperatury powrotu, zabezpieczenie cofnięcia ognia do zasobnika;

•	Posiadający certyfikat zgodności spełniający wymagania normy PN-EN 303-5:2012 wydany przez jednostkę badawczą akredytowaną polską lub europejską - kopię należy załączyć do oferty;

•	UWAGA - kocioł nie może być wyposażony w dodatkowy ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym;

•	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii;

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

2.	Kocioł na biomasę (pellet) jednofunkcyjny na potrzeby CO - moc 7-22kW - 1 sztuka

•	Kocioł jednofunkcyjny na pellet,

•	Sterowanie elektroniczne z obsługą pomp na potrzeby co, ogrzewania podłogowego i c.w.u.,

•	Posiadający regulację pogodową (czujka pogodowa wchodzi w zakres dostawy),

•	Automatyka kotła winna umożliwić rozbudowę sterowania o regulator pokojowy.

•	Podajnik automatyczny,

•	Możliwość montażu palnika z dowolnej strony,

•	Automatyczna zapalarka,

•	Posiadający certyfikat zgodności spełniający wymagania normy PN-EN 303-5:2012 wydany przez jednostkę badawczą akredytowaną polską lub europejską - kopię należy załączyć do oferty,

•	UWAGA - kocioł nie może być wyposażony w dodatkowy ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym,

•	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szybką i kompleksową informację techniczną użytkownikowi, jak również telefoniczne zgłoszenie awarii,

•	Punkty serwisowe na terenie województwa mazowieckiego.

•	W pomieszczeniu kotłowni

III – Podgrzewacze ciepłej wody

1.	Podgrzewacze ciepłej wody z wężownicą grzejną – pojemność 120l - 5 sztuk

·	stojący podgrzewacz c.w.u. z wężownicą grzejną,

·	emaliowany wg DIN 4753 cz. 3,

·	otwór rewizyjny w części górnej,

·	dwie tuleje zanurzeniowe,

·	anoda magnezowa,

·	izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej bez freonowej,

·	obudowa z blachy stalowej pokryta lakierem proszkowym w kolorze białym lub płaszcz z PCV

2.  Podgrzewacze ciepłej wody z wężownicą grzejną – pojemność 200l - 2 sztuki

·	stojący podgrzewacz c.w.u. z wężownicą grzejną,

·	emaliowany wg DIN 4753 cz. 3,

·	otwór rewizyjny w części górnej,

·	dwie tuleje zanurzeniowe,

·	anoda magnezowa,

·	izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej bez freonowej,

·	obudowa z blachy stalowej pokryta lakierem proszkowym w kolorze białym lub płaszcz z PCV

IV.  Czujniki tlenku węgla (czadu) i gazu ziemnego (metanu) – 23 szt.

·	zasilane sieciowe 230V,

·	wykrywane gazy: tlenek węgla i metan (gaz ziemny)

·	pobór mocy: max 3W,

·	częstotliwość pomiaru: co 25 sekund,

·	sygnalizacja alarmowa: optyczna (pulsująca lampka czerwona LED)

·	sterowanie czujnika: mikroprocesor, układ samotestujący, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, eliminacja fałszywych alarmów